## Slide 1
Плата подключения замков
Контроллер Лео4
Считыватель RFID
Электромеханические замки
БД карт
ПО контроллера:
авторизация,
управление шиной,
mqtt (SSL) клиент,
RTOS
Сервер интеграциии
СКУД
Шифрованная флеш-память для постоянного хранения списка карт и привязок
Защищенное ПО с доверенной загрузкой Secure boot.
Работает в режиме оффлайн.
Есть онлайн агент для инкрементального обновления БД по сигналу сервера.
Защищенный канал для обновления списка карт. Используется при добавлении новых карт и при начальной загрузке БД карт.
Модуль почтового ящика
Система почтовых ящиков
Брелок, карта, …
Шина RS-485
Ethernet,
WiFi
Контроллеры и сервер интеграции должны быть в одной локальной сети. Интернет не требуется.
Для контроллеров не требуется постоянное подключение к локальной сети.